42 1321

СЧЕТЧИКИ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ТУРБИННЫЕ ТИПА

СВТ

ПАСПОРТ

ЛГФИ.407221.003 ПС

В связи с постоянной работой по совершенствованию изделия, повышающего технико-эксплуатационные параметры, в конструкцию могут быть внесены незначительные изменения, не отраженные в настоящем документе.

1  Основные сведения об изделии

Счетчики холодной и горячей воды турбинные типа СВТ (далее по тексту – счетчики), предназначены для измерения объема воды, протекающей по трубопроводу при температуре от плюс 5 до плюс 90 (С и при давлении не более 1,6 МПа (16 кгс/см2).

Межповерочный интервал:

- 4 года при использовании на горячей воде;

- 6 лет при использовании на холодной воде.

По устойчивости к воздействию температуры и влажности окружающего воздуха счетчики соответствуют исполнению В4 по ГОСТ 12997.

Пример обозначения счетчиков при заказе и в документации другой продукции, где они могут быть применены:

Счетчик холодной и горячей воды СВТ20/50 ТУ4213-003-07513518-99 (ЛГФИ.407221.003 ТУ).

Счетчик холодной и горячей воды с датчиком импульсным низкочастотным встроенным в счетный механизм СВТ20/50-И.

ТУ4213-003-07513518-99 (ЛГФИ.407221.003 ТУ).

Счетчики холодной и горячей воды СВТ50/80 ТУ4213-003-07513518-99 (ЛГФИ.407221.003 ТУ).

Буквенный шифр СВТ состоит из начальных букв наименования счетчика:

С- счетчик

В- воды

Т- турбинный

И- модификация счетчика с встроенным в счетный механизм датчиком импульсным низкочастотным.

Цифры, стоящие в числителе, обозначают номинальный расход 
qn, м3/ч.

Цифры, стоящие в знаменателе, обозначают диаметр условного прохода, мм.

2

Приложение Б

(обязательное для СВТ 20/50-И)

Схема электрическая принципиальная

| Поз. | Наименование | Кол. | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- |
| R1 | Резистор С2-33Н-0,125-100 Ом(5% |  |  |
|  | ОЖО.467.173 ТУ | 1 |  |
| S1,S2 | Магнитоуправляемый герметизированный |  |  |
|  | Контакт МК-10110 СЯО.360.025 ТУ | 2 |  |

S1 – рабочий геркон;

S2 – геркон фиксирующий внешнее воздействие

11

Рисунок А.2-Счетчик воды с датчиком импульсным низкочастотным

10

2  Основные технические данные

2.1 Основные параметры и размеры счетчика соответствуют указанным в таблице 1.

Таблица 1

| Наименование | Характеристика |
| --- | --- |
| параметров | СВТ 20/50, СВТ 20/50-И | СВТ 50/80 |
|  | класс А | класс В | класс А | класс В |
| 1 Диаметр условного прохода, мм | 50 | 80 |
| 2 Измеряемая среда | Холодная и горячая вода по Сан.Пин 2.1.4.1074-01 |
| 3 Температура окружающего воздуха | От плюс 5 до плюс 50(С при относительной влажности до 80% |
| 4 Расход воды, м3/ч минимальный, qmin переходный, qt номинальный, qn максимальный,qmax | 1,6 6 20 40 | 0,6 4 20 40 | 4 15 50 100 | 1,5 10 50 100 |
| 5 Температура измеряемой среды | От плюс 5 до плюс 90(С |
| 6 Потеря давления на максимальном расходе | Не должна превышать 0,1МПа (1 бар) |
| 7 Масса, не более, кг | 8,5 | 16 |
| 8 Передаточный коэффициент, л/имп | 0,280 или 0,268 | 1,007 |
| 9 Установка счетчика в трубопровод | горизонтальная |
| 10 Номинальное давление воды | Не более 1,6 МПа |
| 11 Порог чувствительности | 0,5 qmin |
| 12 Соединение | фланцевое по ГОСТ 12817 |
| 13 Емкость счетного механизма, м3 | 999999 или 9999999 |

2.2 Пределы допускаемой относительной погрешности (д при выпуске из производства и после ремонта равны:

(5% в диапазоне от qmin до qt ;

(2% в диапазоне от qt  до qmax   включительно.

2.3 В условиях эксплуатации пределы допускаемой относительной погрешности не более 2(д, %.

2.4  Средняя наработка на отказ - не менее 10000 ч.

2.5  Полный средний срок службы счетчика не менее 12 лет.

2.6  Габаритные и присоединительные размеры счетчика приведены в приложении А.

3

3  Комплектность

3.1 Комплект поставки счетчика должен соответствовать таблице 2.

Таблица 2

| Обозначение | Наименование | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| СВТ | Счетчик холодной и горячей воды | 1 |  |
| ЛГФИ.407221.003 ПС | Паспорт | 1 |  |
| ЛГФИ.407221.003 ИМ | Инструкция по поверке | 1 | Поставляется по заказу |

3.2 При изготовлении и после ремонта счетчик должен быть опломбирован согласно разделу пломбировки ЛГФИ.407221.003ТУ.

4  Подготовка счетчика к работе

4.1 При монтаже счетчика необходимо соблюдать следующие условия:

-подводящую часть трубопровода тщательно очистить от окалины, песка и других частиц;

-картонные заглушки снять только перед установкой счетчика на линию;

-установить счетчик в линию без перекосов так, чтобы направление потока соответствовало направлению стрелки на корпусе;

-счетчик должен быть установлен в трубопроводе горизонтально счетным механизмом вверх с отклонением не более (10( для класса А и класса В. Соединение счетчика и трубопровода должно быть герметичным;

-счетчик должен быть установлен на прямолинейном участке трубопровода соосно с ним, длиной не менее 10 Ду- перед счетчиком и не менее 5 Ду - после счетчика (Ду - диаметр условного прохода);

-перед прямым участком на входе счетчика должен быть установлен фильтр удовлетворяющий следующим характеристикам: температура воды проходящей через фильтр до плюс 90(С, максимальное рабочее давление воды не более 1,6 МПа (16 кгс/см2), степень очистки воды - 90%, в том числе окалины - 98%, размер ячейки фильтрующей сетки в свету должен быть – для СВТ 20/50, СВТ 20/50-И – не более 0,25 мм (фильтр производства ОАО”АПЗ” Ф-50-1(2) ЛГФИ.061144.001 или любой другой удовлетворяющий данным характеристикам), для СВТ 50/80 – 
1,4 мм х 1,4 мм (фильтр производства "Ценнер – Водоприбор" ФМФ 80 или любой другой удовлетворяющий данным характеристикам), любой фильтр должен иметь гигиеническое заключение.

- для исключения гидроудара при запуске счетчика плавно открыть входной вентиль, затем выходным вентилем установить необходимый расход;

-корпус счетчика при эксплуатации должен быть заполнен водой.

4.2 При проведении профилактических осмотров необходимо:

- счетчик снять с линии;

- подводящую и внутреннюю части трубопровода тщательно очистить от окалины, песка и других частиц;

- просушить и проверить легкость вращения турбинки;

- установить заново в линию по п.4.1.

4

Приложение А

(обязательное)

Габаритные и присоединительные размеры счетчиков

типа СВТ

| Обозначение счетчика | Размеры, мм |
| --- | --- |
|  | L | L1 | D | D1 | D2 | d | n | Hmax |
| СВТ 20/50 СВТ 20/50-И | 200 | 20 | 160 | 125 | 102 | 18 | 8 | 156 |
| СВТ 50/80 | 200 | 24 | 195 | 160 | 138 | 18 | 8 | 190 |

Рисунок А.1-Счетчик воды без установки датчика импульса низкочастотного

9

10  Сведения о периодической поверке

Таблица 4

| Дата поверки | Заключение | Фамилия поверителя | Роспись | Оттиск поверительного клейма |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Конструкция счетчика имеет антимагнитную защиту от манипуляций показаниями счетчика.

8

4.3 Считывание показаний счетчика производится по роликовым указателям в м3, расположенных слева от роликов выделенных красным квадратом.

Ролики в красном квадрате показывают десятые и сотые части куба, либо десятые части куба, в зависимости от модификации изделия и применяются при поверке счетчика воды.

Новый счетчик может иметь первоначальные показания, что связано с проливом и испытаниями прибора по технологии изготовителя.

Для расчета за потребленную воду необходимо записать текущую дату, старые и новые показания счетчика. Условный пример записи приведен ниже.

Пример:

Примеры обозначают, что счетчик насчитал 999 м3.

5  Сроки службы и хранения, гарантии изготовителя (поставщика)

5.1 Средний срок службы водосчетчика до списания не менее 12 лет, в том числе срок хранения два года в упаковке завода-изготовителя (без переконсервации) в складских помещениях при температуре окружающей среды от плюс 1 до плюс 40(С с относительной влажностью до 80% при плюс 25(С.

5.2 Гарантийный срок хранения 24 месяца.

Гарантийный срок исчисляется с даты приемки изделия поверителем.

5.3 Гарантийный срок эксплуатации 18 месяцев с даты ввода водосчетчика в эксплуатацию, но не более 24 месяцев со дня отгрузки потребителю.

5.4 Изготовитель гарантирует соответствие качества водосчетчика требованиям ЛГФИ.407221.003ТУ при соблюдении потребителем условий и правил хранения, транспортирования, монтажа и эксплуатации, установленных эксплуатационными документами.

5.5 Изготовитель не несет гарантийных обязательств в случае выхода изделия из строя, если:

- нарушены пломбы или изделие имеет внешние повреждения;

- не предъявлен паспорт на изделие;

- отсутствует на паспорте голографический знак предприятия-изготовителя защитный;

- изделие использовалось с нарушением требований руководства по эксплуатации;

- изделие подвергалось непредусмотренной руководством по эксплуатации разборке или любым другим вмешательствам в 
конструкцию изделия.

5

Адрес завода изготовителя:

ул. 50 лет ВЛКСМ, д.8А, г. Арзамас,

Нижегородская обл., Россия, 607220

Открытое акционерное общество

«Арзамасский приборостроительный завод  имени П.И. Пландина»

факс: (831-47) 7-95-77, 7-95-26

E-mail: apz@oaoapz.com

www.oaoapz.com

Отдел продаж: тел.: (831-47) 7-93-36;

факс: (831-47) 7-91-25

E-mail: otdel-prodazh1@oaoapz.com

Отдел маркетинга: тел.: (831-47) 7-95-07

Отдел гарантийно-сервисного обслуживания:

тел.: (831-47) 7-91-07, 7-91-77

## 6  Свидетельство о приемке

Водосчетчик СВТ_____________ №_________________, класс______

заводской номер

изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией, соответствует техническим условиям ЛГФИ.407221.003 ТУ и признан годным для эксплуатации.

МП___________________________                ____________________

личная подпись (оттиск личного                         расшифровка подписи

клейма) должностного лица, ответственного

за приемку  изделия

_________________________

год, месяц, число

7  Свидетельство об упаковывании

Водосчетчик СВТ____________ №________________ , класс _______

заводской номер

Упакован___________________________________________________

(наименование или код изготовителя)

согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

________________    ___________________        ____________________

должность                     личная подпись                   расшифровка подписи

__________________

год, месяц, число

6

8  Свидетельство о первичной поверке

Водосчетчик СВТ ____________ №_________________ , класс _____

заводской номер

на основании результатов поверки признан годным и допущен к эксплуатации.

Дата поверки______________________________

Поверитель_______________________________

( подпись)

Оттиск поверительного

клейма

9  Движение счетчика при эксплуатации

Таблица 3

| Дата установки | Где установлен | Дата снятия | Наработка | Причина снятия | Подпись лица, проводившего установку (снятие) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с начала эксплуа-тации | после последнего ремонта |  |  |

7

# Text boxes

Открытое акционерное общество

«Арзамасский приборостроительный

завод  имени П.И.Пландина»