Ваттметр СР3020 миганием светодиода  «max», индицирует выход измеряемой активной мощности за границы установленной уставки верхнего допускаемого значения измеряемой активной мощности, при этом замыкаются выходные контакты реле. Значение уставки устанавливается по интерфейсу.

Ваттметры и варметры СР3020 выполнены на базе специализированного микроконтроллера. Входные токи и напряжения, через схему согласования, поступают на вход АЦП микроконтроллера. Микроконтроллер, производит аналого-цифровое преобразование мгновенных значений входных токов и напряжений и вычисляет значение активной или реактивной мощности по  алгоритму, позволяющему исключить влияние частоты, фазы и несинхронности выборок мгновенных значений тока и напряжения, а также исключающему постоянную составляющую сигнала.

Результаты измерений, вычисляемые микроконтроллером в реальном времени, выводятся на светодиодный индикатор и подготавливаются для передачи по интерфейсу. При вычислении очередного значения активной мощности микроконтроллер сравнивает его с установленным значением уставки и, в зависимости от результатов сравнений, включает реле и индикатор.

Конструктивно ваттметры и варметры СР3020 выполнены в литом корпусе из норила, в котором смонтирован электронный блок. На лицевой панели ваттметров и варметров СР3020 расположено окно для индикаторов. На задней панели расположены разъемы для подключения напряжения питания, входных напряжений, выходных контактов реле и интерфейса, а также клеммы для подключения входных токов.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Номинальное значение фазных напряжений (UФН), В 		    57,7;

- Номинальное значение линейных напряжений (UЛН), В 	    100;

- Номинальное значение фазных токов (IФН), А 		             1 или 5;

- Номинальное значение измеряемой мощности:

- активной (PН), Вт							    173 или 865;

- реактивной (QН), вар						    173 или 865;

- Диапазон изменения фазных токов				от 0,01IФН до 1,2 IФН;

- Диапазон изменения фазных и линейных напряжений	от 0,8 UН до 1,2 UН;

- Нормальная частота входных напряжений и токов, Гц             от 48 до 52;

- Номинальный коэффициент мощности:

- активной, cos(									1;

- реактивной, sin(									1;

- Диапазон изменения коэффициента мощности:

- активной, cos(						   0,5 (емк.) – 1 – 0,5 (инд.);

- реактивной, sin(						   0,5 (емк.) – 1 – 0,5 (инд.);

- Диапазон установки КТ					               от 1 до 6000;

- Диапазон установки КН					               от 1 до 20000;

- Диапазоны установки модуля уставки		        от 10 Вт до 9900 МВт;

- Предел допускаемой основной приведенной
 погрешности измерений, % к номинальному
 значению измеряемой мощности:

- активной, %									     (0,5;

- реактивной;%								     ( 1,0;

- Погрешность срабатывания					Определяется 										основной приведен-
									ной погрешностью 									измерений;

- Предел допускаемой дополнительной
 погрешности измерений  варметров при
 трехпроводной схеме включения в диапазонах
 изменения коэффициента мощности 
0,5 (емк.) – 0,65 (емк.) и  0,5 (инд.) – 0,65 (инд.);%. 		(33(0,65-|sin(|)

- Предел допускаемой дополнительной погрешности 
измерений, вызванной изменением температуры 
окружающего воздуха от нормальной до любой 
температуры в рабочем диапазоне температур, % на 
каждые 10оС изменения температуры.

- активной мощности							    (0,25;

- реактивной мощности							    (0,5;

- Питание:

- сеть переменного тока частотой (47 - 65) Гц , В		      от  85  до 260;

- постоянное напряжение, В					      от 120 до 300;

- Потребляемая мощность, не более В.А				        5;

- Условия эксплуатации:

- температура окружающего воздуха, оС				  от  + 5  до  + 40;

- относительная влажность, % 			       90 (при температуре +25 оС);

- Габаритные размеры, не более мм				  144 ( 72 ( 160;

- Масса,  не более кг							                0,65;

- Средний срок службы, лет						       12;

- Наработка на отказ, ч						               36000.

ЗНАК  УТВЕРЖДЕНИЯ  ТИПА

Знак утверждения типа наносят методом офсетной печати на маркировочный ярлык, который клеится на верхней поверхности корпуса, и типографским способом на титульных листах руководства по эксплуатации и формуляров.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Комплект поставки ваттметра СР3020:

1) ваттметр СР3020							1 шт.;

2) фиксатор для крепления ваттметра СР3020 к щиту	2 шт.;

- розетка BLZ 5.08/8F  с корпусом BLZ AH8			1 комплект;

4) розетка	DB-9F с корпусом DP-9C				1 комплект;

5) формуляр								1 экз.	;

- руководство по эксплуатации (на партию

ваттметров СР3020, поставляемых в один

почтовый адрес)							1 экз.;

- диск с программой (на партию ваттметров

СР3020, поставляемых в один почтовый адрес)		1 шт.

Комплект поставки ваттметра СР3020:

1) варметр СР3020							1 шт.;

2) фиксатор для крепления варметра СР3020 к щиту		2 шт.;

- розетка BLZ 5.08/8F  с корпусом BLZ AH8			1 комплект;

4) розетка	DB-9F с корпусом DP-9C				1 комплект;

5) формуляр								1 экз.	;

- руководство по эксплуатации (на партию

варметров СР3020, поставляемых в один

почтовый адрес)							1 экз.;

- диск с программой (на партию варметров

СР3020, поставляемых в один почтовый адрес)		1 шт.

ПОВЕРКА

Поверка ваттметров и варметров СР3020  производится по методике, приведенной в разделе «Поверка ваттметров и варметров СР3020» руководства по эксплуатации 0ПВ.469.965 РЭ «Ваттметры и варметры цифровые щитовые СР3020. Руководство по эксплуатации» и согласованной ГЦИ СИ ФГУ «Краснодарский ЦСМ» 15 октября 2002 г.

Основные средства поверки приведены в таблице 1:

Таблица 1

| Наименование | Краткая техническая характеристика |
| --- | --- |
| Блок напряжения ИНЕС 423146.006-03 | Номинальные значения фазных напряжений (V): 17 (13,0 – 19,0); 25 (19,0 – 27,0); 35 (27,0 – 38,0); 50 (38,0 – 55,0); 70 (55,0 – 76,0); 100 (76,0 – 110,0); 140 (110,0 – 152,0); 200 (152,0 – 220,0); 260 (220,0 – 285,0); 380 (285,0 – 420,0). Нестабильность установленных значений напряжений за 5 min не более (0,5%. Диапазон регулирования угла сдвига фаз между током и напряжением при совместной работе с блоком тока (180о. |
| 2. Блок тока ИНЕС 423146.005-03 | Номинальное значение фазных токов (А): 0,025 (0,005 – 0,035); 0,250 (0,035 – 0,250); 1,000 (0,250 – 1,000); 5,000 (0,800 – 5,000); 10,000 (2,000 – 10,000). Нестабильность установленных значений токов за 5 min не более (0,5%. |
| 3. Ваттметр-счетчик ЦЭ6802 | Основная погрешность при измерении: - активной мощности от 0,05%; - реактивной мощности от 0,1%. Диапазон измеряемых напряжений от 49 до 420 V. Диапазон измеряемых токов от 0,01 до 7,5 А. |
| 4. Калибратор переменного тока «Ресурс-К2» | Действующее значение силы тока 1мА – 1,5 А или 5 мА – 7,5 А. Действующее значение фазного напряжения 0,577 В – 83,088 В. Действующее значение междуфазного напряжения 1 В – 144 В. Предел основной погрешности ((0,05 + 0,01((¦Хном/Х-1¦)%. Диапазон значения мощностей (фиктивных мощностей) от 0,01.Iном.Uном до 1,5.Iном.Uном (для каждой фазы), от 0,01.Iном.Uном до 4,5.Iном.Uном (для трех фаз). Предел основной погрешности ((0,1 + 0,02((¦Хном/Х-1¦)%. Диапазон частот 45 – 55 Гц. Предел абсолютной погрешности ±0,005 Гц. |
| 5. Преобразователь интерфейсов RS232 ( RS485 |  |
| 6. ПЭВМ типа IBM PC |  |

Допускается эквивалентная замена средств поверки другими средствами, утвержденного типа, удовлетворяющими по техническим характеристикам требованиям  ТУ 4221-014-16851585-02.

Межповерочный интервал - 2 года.

НОРМАТИВНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

ГОСТ 14014-91 «Приборы и преобразователи измерительные цифровые напряжения, тока, сопротивления. Общие технические требования и методы испытаний»;

ГОСТ 22261-94 «Средства измерений электрических и магнитных величин. Общие технические условия»;

ГОСТ 8.551-86 Государственный специальный эталон и государственная поверочная схема для средств измерений электрической мощности и коэффициента мощности в диапазоне частот 40 – 20000 Гц;

ГОСТ Р 51317.3.2-99 Совместимость технических средств электромагнитная. Эмиссия гармонических составляющих тока техническими средствами с потребляемым током не более 16 А (в одной фазе);

ГОСТ Р 51317.3.3-99 Совместимость технических средств электромагнитная. Колебания напряжения и фликер, вызываемые техническими средствами с потребляемым током не более 16 А (в одной фазе), подключаемыми к низковольтным системам электроснабжения;

ГОСТ Р 51317.4.2-99 «Устойчивость к электростатическим разрядам. Требования и методы испытаний»;