ВЕСЫ НЕАВТОМАТИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ

МП ВДА «Восточный Базар 518»

МП ВЖА «Восточный Базар 518»

Руководство по эксплуатации

Пожалуйста, внимательно прочтите это руководство по эксплуатации прежде, чем Вы начнете использовать весы.

Весы электронные тензометрические для статического взвешивания напольные  типа    МП ВЖ(Д)А  «Восточный Базар»   предназначены  для   определения массы различных товаров. Весы могут использоваться для фасовки товаров на предприятиях торговли и общественного питания.

Характеристики

Питание  сеть /аккумуляторная батарея		220В/ 4В/ 4Ач

Относительная влажность 				30…80%

Диапазон рабочих температур			-10…+40 оС

В комплект входит

Весы						-1шт

Инструкция по эксплуатации			-1шт

Паспорт						-1шт

Требования к условиям эксплуатации

Для нормальной работы весов необходимо обеспечить следующие  условия эксплуатации:

- Не используйте весы вблизи источников тепла и избегайте прямого попадания солнечных лучей.

- Содержите весы в чистоте и оберегайте их от ударов.

- Не используйте весы вблизи электронных приборов во избежание электропомех.

- Запрещается подключение вилки электропитания весов мокрыми руками, во избежание поражения электрическим током.

Ввод в эксплуатацию

Весы должны быть установлены на устойчивой и плоской поверхности.

Подключите кабель питания к весам. Подключите вилку кабеля питания к сети 220В.

Включите весы клавишей, расположенной на днище корпуса. В процессе включения и прохождения весами самотестирования на дисплее отобразится версия программного обеспечения  U2.00.

Работа весов:

ВНИМАНИЕ! Избегайте ударов, когда кладете груз на весы.

Функция Тара: Если при взвешивании участвует тара, и вес товара должен отобразиться на дисплее весов без ее учета, воспользуйтесь функцией Тара: установите тару на грузоприемную платформу и нажмите кнопку [T]. На дисплее «Масса» отобразится 0, и  будет индицирован знак «Тара». Теперь Вы можете произвести взвешивание груза без учета веса тары. Для отмены функции тарирования полностью освободите грузоприемную платформу и нажмите кнопку [T] (знак «Тара» погаснет).

Функция Ноль: Если перед взвешиванием показания весов отличаются от нуля (капли влаги, мелкий мусор, но не более 6% от Мах ), для обнуления нажмите кнопку [>0<], расположенную на клавиатуре. На дисплее «Масса» отобразится 0, и  будет индицирован знак «>0<», и Вы сможете произвести взвешивание.

Техническое обслуживание

К техническому обслуживанию и ремонту весов допускаются только сертифицированные Производителем специалисты и Центры технического обслуживания.

ВНИМАНИЕ! Ни в коем случае не пытайтесь вскрыть весы и провести техническое обслуживание или устранить неисправность самостоятельно.

Пожалуйста, чистите весы сухой или слегка влажной тряпкой. Чистка весов с водой строго запрещена. Строго запрещено использовать сильный химический растворитель во время чистки поверхностей весов.

Предупреждающая индикация приведена в таблице

| Предупреждение | Причина неисправности | Действия |
| --- | --- | --- |
| FU и звуковой сигнал | Установленный на платформу вес больше Max - перегрузка | Уберите груз с весов |
| Только звуковой сигнал | Низкое напряжение питания | Зарядите батарею |

Характерные неисправности указаны в таблице

| Неисправность | Возможная причина | Рекомендации по устранению |
| --- | --- | --- |
| Нестабильное взвешивание | Низкое напряжение батарей питания | Зарядите батареи |
|  | Недостаточный вес объекта взвешивания или вибрация платформы | Нагрузите вес больше Min и избегайте вибрации |
|  | На весы воздействует ветер или сквозняк | Устраните воздействие |
| Дисплей не работает при включении весов | Разрядились батареи питания | Зарядите батареи. При необходимости замените батареи |
|  | Не работает выключатель | Обратитесь в сервисный центр |

ВНИМАНИЕ!

Потребитель лишается права на гарантийный ремонт:

При подключении к источнику питания, не соответствующему указанному в технической документации.

Если весы вводились в эксплуатацию, подвергались ремонту и/или конструктивным изменениям не уполномоченными Заводом-изготовителем лицами/предприятиями.

Если неисправность весов вызвана не зависящими от производителя причинами, такими как попадание внутрь весов посторонних предметов и жидкостей, бытовых насекомых, пожар и т.п.

Если в весах поврежден датчик, вследствие падения или резкого удара.

Если весы имеют трещины, вмятины и аналогичные механические повреждения корпуса, клавиатуры, грузоприемного устройства, возникшие в процессе эксплуатации или транспортировки.

При отсутствии правильно заполненного гарантийного талона или если в него внесены самостоятельные изменения.

При повреждении или отсутствии пломбы ОТК или пломбы государственного поверителя.

ВНИМАНИЕ!

На аккумуляторную батарею гарантия не распространяется!

К СВЕДЕНИЮ!

Завод-изготовитель через  специализированные предприятия, имеющие разрешение завода-изготовителя, вводит в эксплуатацию, осуществляет техническое обслуживание и ремонт весов, что естественно увеличивает срок службы изделия и позволяет в полной мере нести гарантийные обязательства.

CВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Весы электронные тензометрические для статического взвешивания  МП-_________________

соответствуют техническим условиям заводской №

ТУ 4274-013-56692889-2007 и признаны годными

для эксплуатации.

Дата выпуска "_____"______________

Приемку  произвел ____________/                    /

М.П.

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВКЕ

Весы электронные тензометрические для статического взвешивания  МП -________________

упакованы заводом-изготовителем  согласно  требованиям, предусмотренным конструкторской документацией.

Дата упаковки "____ "_______________ ______г.

Упаковку произвел____________________ /                         /

### ФИРМЕННЫЙ МАГАЗИН:

### МО, г. Лобня, ул. Железнодорожная, 10

тел./факс (495) 988-52-88 (многоканальный)

#### E-mail: middle@middle.ru

#### http://middle.ru

### Филиал ООО «МИДЛ» тел/факс (499) 264-57-65, 264-57-43

ПРОДАЖА,   УСТАНОВКА,   ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ,   КОНСУЛЬТАЦИИ

- КАССОВЫЕ АППАРАТЫ

- ЭЛЕКТРОННЫЕ и МЕХАНИЧЕСКИЕ ВЕСЫ

- ХОЛОДИЛЬНОЕ И ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

- БАНКОВСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

- КОМПЬЮТЕРНО-КАССОВЫЕ СИСТЕМЫ

- КОМПЛЕКСНАЯ АВТОМАТИЗАЦИЯ ТОРГОВЛИ

- ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ОБОРУДОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ "ПОД КЛЮЧ"

# Text boxes

МИДЛиК

((495)   988-52-88

fax 988-52-88

141730, Московская область, г. Лобня, ул. Железнодорожная, д.10

Тел./Факс: +7 (495) 988-52-88

E-mail:middle@middle.ru

http://middle.ru