АНТЕННА AР-800/2700-7/9 ID

(панельная)

              - Паспорт

Москва

            - ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ХРАНЕНИЕ

Изделия упаковываются в оригинальную транспортную тару.

При хранении в оригинальной упаковке более 24 месяцев, в закрытом помещении, при температуре -50С...+60С и относительной влажности воздуха до 95%, изделие подлежит перепроверке изготовителем.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Антенна AР-800/2700-7/9 ID			1 шт.

Паспорт			1 шт.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Поставщик гарантирует соответствие данного изделия техническим характеристикам, указанным в данном паспорте.

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев от даты ввода в эксплуатацию.

Претензии по дефектам, возникшим в результате механических повреждений, или нарушения правил эксплуатации, не принимаются.

Претензии принимаются при наличии настоящего документа с отметкой (печатью) поставщика.

Гарантийное и послегарантийное обслуживание выполняется поставщиком.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Антенна AР-800/2700-7/9 ID испытана, соответствует техническим характеристикам, и признана годной к эксплуатации.

Дата изготовления	 				 2019г.

М.П.

# Text boxes

| Рабочий диапазон частот, МГц | 790-862 | 2500-2700 |
| --- | --- | --- |
| Усиление, дБ | 6.5 | 9.4 |
| Поляризация | вертикальная |
| Диаграмма направленности, град. | горизонтальная | 70 | 60 |
|  | вертикальная | 55 | 45 |
| КСВН, не менее | 1.8 | 1.5 |
| Максимальная мощность, Вт | 50 |
| Входное сопротивление, Ом | 50 |
| Отношение вперед/назад (дБ), не менее | 20 |
| Размеры (ВхШхГ), мм | 210х180х43 |
| Тип разъема | N-тип, розетка |
| Температура, oC | -40…+ 60 |
| Вес (без крепления), кг | 0,68 |