Нажмите и удерживайте «Ввод», затем включите весы.  на дисплее отобразится следующее:

Введите «311» для входа в режим настроек;

После входа в режим настроек в окне СТОИМОСТИ отобразится 6 цифр, первая ни на что не влияет. По оставшимся 5 символам вы можете проверить соответствующие параметры:

| 311 |  |
| --- | --- |
| Дисплей цены | Дисплей стоимости | Код |
| SET-1 | Второй символ Округление стоимости | 0 | Без округления в окне стоимости |
|  |  | 1 | Округление в окне стоимости |
|  | Третий символ Десятичная точка на дисплеях цены и стоимости | 0 | Без десятичной точки |
|  |  | 1 | Один знак после точки |
|  |  | 2 | Два знака после точки |
|  | Четвертый символ Десятичная точка дисплея массы | 0 | Без десятичной точки |
|  |  | 3 | Три символа после точки |
|  | Пятый символ Выбор дискреты | 1 | d=1г |
|  |  | 2 | d=2г |
|  |  | 3 | d=5г |
|  |  | 4 | d=10г |
|  | Шестой символ Выбор Одного или двух интервалов взвешивания | 0 | Один диапазон |
|  |  | 1 | Два интервала |

Перед тем как ввести новые параметры необходимо нажать клавишу «С» для сброса значения в окне Стоимости. Затем ввести новые значения.

ПРИМЕР – Нам нужны следующие параметры:

1 – Без округления в окне Стоимости

2 – Два знака после запятой в окнах Цены и Стоимости

3 – Три знака после запятой в Массе

4 - d=5г

5 – Один диапазон

Для этого нам необходимо ввести следующее значение: 02330, при этом на дисплее должно отобразится «002330». Нажмите «Вввод» для подтверждения. Весы перейдут в режим взвешивания.