Основная калибровка:

- Вход в режим калибровки：

Установите на плате калибровочный джампер, включите весы, дисплей покажет:

2.  Калибровка

Когда дисплей покажет “Load”, поместите на платформу весов калибровочный вес не менее 2/3 Max (например, 40 кг для Max = 60 кг) , дисплей покажет:

Калибровка закончена, весы выдадут звуковой сигнал и перейдут в режим взвешивания. Выключить весы, снять «джампер» и собрать весы.

# Text boxes

Введите значение калибровочного веса (40000) и нажмите ВВОД